## Slide 1: LAB - 03
陳培殷
國立成功大學 資訊工程系

## Slide 2
Combinational circuit
HDL介紹
Lab I – Full adder
Outline
Notes: HDL介紹建議到part V

## Slide 3: Combinational Circuit
組合電路是一種邏輯電路，它任一時刻的輸出值，僅與目前的(present)輸入值有關，而與先前的(previous)輸入值無關
在電路結構上，組合電路由各種邏輯閘組成，電路中無記憶元件與反饋線
與之相對的則是循序邏輯電路，循序邏輯電路的輸出結果與目前的輸入及先前的輸入都有關係

## Slide 4: Outline
Combinational circuit
HDL介紹
Lab I – Full adder
Notes: HDL介紹建議到part V

## Slide 5: HDL介紹
Verilog是一種用於描述、設計數位電路的硬體描述語言(HDL)
為了描述複雜的硬體電路，可以將功能劃分為不同模組，以Top-Down方式進行設計，提高開發效率

## Slide 6: HDL介紹
以半加器電路為例
半加器(Half adder)
  1 bit的半加器會接受兩個1 bit的輸入，並輸出兩個1 bit的訊號，分別為sum及carry

## Slide 7: HDL介紹
半加器之verilog電路
  輸入a、b；輸出sum、carry
  宣告時若未特別給定bit數，則該訊號為1 bit
  給定bit數，ex: input [2:0] a;
模組宣告
輸入/輸出腳位宣告

## Slide 8: HDL介紹
Verilog可使用三種方式來描述電路
Structural description:
  Ex: and(out, in1, in2)、xor(out, in1, in2)
  有多個相同module時，需給定每個module名稱，ex: or u1(out, in1, in2)
  也可以呼叫使用者自訂的module，ex: HA half_adder(in1, in2, s, c)
and閘
xor閘

## Slide 9: HDL介紹
Data flow description:
  使用continuous assignment，當右式變動時，左式的值會跟著隨時變化
  輸出不可包含輸入，ex: assign a = a + 1
  同一個訊號只能被assign一次

## Slide 10: HDL介紹
Behavior description:
  又稱作procedural assignment，會依照條件來觸發
  當always block的sensitivity list裡的訊號發生改變，就會執行一次該block的程式
  設計combination電路時，可用” * ”取代sensitivity list內容
Sensitivity list

## Slide 11: HDL介紹
Data flow description vs Behavior description:
  Data flow description中，運算結果須接至wire變數(input、output預設為wire)
  Behavior description中，運算結果須存至reg變數
宣告sum及carry
為reg變數
wire變數
Data flow description
Behavior description

## Slide 12: HDL介紹
Data flow description vs Behavior description:
  Data flow description中，條件判斷以三元運算子進行
  Behavior description中，可使用三元運算子、if-else、case進行條件判斷
Data flow description
Behavior description

## Slide 13: HDL介紹 – Example (1/4)
使用data flow description進行算數運算(+、-、*、/)
2 bits wire變數

## Slide 14
HDL介紹 – Example (2/4)
使用behavior description進行算數運算(+、-、*、/)
2 bits reg變數

## Slide 15
Data flow description
HDL介紹 – Example (3/4)
將兩個1 bit wire變數
串接為2 bits
2-bit 加法器

## Slide 16
HDL介紹 – Example (4/4)
使用behavior description搭配truth table完成功能

## Slide 17
Combinational circuit
HDL介紹
Lab I – Full adder
Outline
Notes: HDL介紹建議到part V

## Slide 18: Lab 1 – Full Adder
Full Adder
  由 2 個 half adder 可組成一個full adder
  輸入兩個數及carryin；輸出sum及carryout

## Slide 19: Lab 1 – Full Adder
請分別以Structural、Data Flow、Behavior三種方式完成full adder
  Input訊號為x、y及c_in；輸出訊號為sum及c_out
  輸入及輸出訊號皆為1 bit

## Slide 20: Notice for Lab I
使用Structural description撰寫時，需呼叫已完成的half adder模組
  呼叫方式分為兩種，可將訊號依據half adder模組腳位順序傳入，也可直接標明輸入訊號和腳位的對應方式
中間過程的結果可額外宣告wire變數儲存

## Slide 21: Notice for Lab I
驗證方式:
  Step 1: 前往verilog線上模擬網站: https://www.jdoodle.com/execute-verilog-online/
  Step 2: 將moodle上的testbench code整段貼上
  Step 3: 修改full adder module
  Step 4: 按下Execute按鈕，確認模擬結果是否正確
Step 2 & step 3
Step 4

## Slide 22: Notice for Lab I
模擬結果