## Slide 1: 第二次期中考講解

## Slide 2: 第一題(4分)
題目: 寫出兩種加法器的優缺點，各佔2分
Ripple-carry adder
  優點: 電路架構簡單
  缺點: 延遲時間較長
Carry-lookahead adder
  優點: 運算速度較快
  缺點: 成本較高
加法器名稱不完全正確會斟酌扣分

## Slide 3: 第二題(4分)
題目:寫出以NAND閘和NOR閘取代AND閘及OR閘的優點
寫出一個答案給2分
參考解答:
  電路實作成本較低
  速度較快(gate propagation delay較短)

## Slide 4: 第三題(10分)
4-bit 2-to-1-line multiplexer (5分)
Truth/Function table (2分): 錯一項扣1分
功能描述 (3分)
  寫出正確的電路功能描述或者寫出multiplexer即得分
  範例: Select binary information from one of many input lines and direct it to a single output line.
E | S | Y
0 | 0 | A
0 | 1 | B
1 | X | 0
function table (2分)

## Slide 5: 第三題(10分)
(b) 8-to-3 encoder (5分)
Truth/Function table (2分): 錯一項扣1分
功能描述 (3分)
  寫出正確的電路功能描述或者寫出encoder即得分
  只寫出Boolean function不給分
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | X | Y | Z
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 6: 第四題(8分)
功能描述 (4分): 一項描述正確給2分
  Ex: 4-bit二補數加減法器、M為0或1時的電路行為
實際舉例 (4分): 使用4 bits 二補數能表示的範圍舉例
  範圍為-8~7，超出範圍扣2分，計算過程有誤扣2分

## Slide 7: 第五題(8分)
題目: Convert the following SOP expression to an equivalent simplified POS expression
F(A, B, C, D) = ABC + AB’C’ + ABC’ + AB’C
Ans: F(A, B, C, D) = (A + C)(A + B’)
化簡後POS表示式可分為兩項相乘，錯一項扣4分，Ex: (A + C’)(A + B’)
POS表示式多寫一項扣4分，Ex: (A + B + C)(A + C)(A + B’)

## Slide 8: 第六題(8分)
題目: Simply the function F with K-map and draw the NOR logic diagram of it
F(A, B, C, D) = AB’C’ + BC’ + C’D’ + A’B’CD’
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 0 | 0
F’ = AC + BC + A’B’D
F = (AC + BC + A’B’D)’
= (A’+C’) (B’+C’) (A+B+D’)
K-map (2分)
  錯一格扣1分，最多扣2分
POS表示式 (3分)
  錯一項扣1分，最多扣3分
logic diagram (3分)
  畫錯一個邏輯閘扣1分，最多扣3分

## Slide 9: 第六題(8分)
題目: Simply the function F with K-map and draw the NOR logic diagram of it
F(A, B, C, D) = AB’C’ + BC’ + C’D’ + A’B’CD’
K-map (2分)
  錯一格扣1分，最多扣2分
SOP表示式 (3分)
  錯一項扣1分，最多扣3分
logic diagram (3分)
  畫錯一個邏輯閘扣1分，最多扣3分
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 0 | 0 | 1
01 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 0 | 0
F = AC’ + BC’ + A’B’D’
F’ = (AC’ + BC’ + A’B’D’)’
= (A’+C) (B’+C) (A+B+D)

## Slide 10: 第七題(8分)
題目: Simply the function F with K-map and draw the NAND logic diagram of it
F(A, B, C, D) = A’B’D’ + AB’D’ + A’D + BCD’
K-map (2分)
  錯一格扣1分，最多扣2分
SOP表示式 (3分)
  錯一項扣1分，最多扣3分
logic diagram (3分)
  畫錯一個邏輯閘扣1分，最多扣3分
CD AB | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 1 | 1 | 1 | 1
01 | 0 | 1 | 1 | 1
11 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | 1 | 0 | 0 | 1
F = A’D + CD’ + B’D’

## Slide 11: 第八題(6分)
題目: Implement the following functions with a 3-to-8 decoder and some “or” gates.
(a) F(A, B, C) = A’BC’ + AB’C’ + ABC’ + A’B’C (1, 2, 4, 6)
(b) F(A, B, C) = AB’C + A’B’C’ + A’BC’ + AB’C’ (0, 2, 4, 5)
評分標準: 每題3分，全對才給分

## Slide 12: 第九題(10分)
題目: Design the two-bit 2-to-1 multiplexer with an active-low enable signal. Please draw its Function Table and Logic Diagram.
Function table (5分)
  寫成1-bit扣3分
  寫成active-high enable扣3分
  其餘錯誤一個扣1分
Logic diagram (5分)
  畫成1-bit扣三分
  其餘錯誤一個扣1分

## Slide 13: 第十題(10分)
題目: Design an active-high 2-to-4 decoder with an active-low enable signal. Please draw its Truth Table and Logic Diagram.
Truth table及logic diagram各5分
Enable | A | B | D0 | D1 | D2 | D3
1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Truth table (5分)
logic diagram (5分)

## Slide 14: 第十題(10分)
題目: Design an active-high 2-to-4 decoder with an active-low enable signal. Please draw its Truth Table and Logic Diagram.
評分標準:
  Enable訊號沒寫或錯誤扣3分
  Truth table有誤扣3分
  輸入/輸出訊號不符合2-to-4 decoder 扣3分，寫錯情況扣6分
  沒使用2-4 output，扣5分

## Slide 15: 第十一題(10分)
Ans: F = C2D2’ + X2C1D1’ + X2X1C0D0’
( Xi = Ci XNOR Di )
評分標準:
  Boolean function (5分)
    使用Xi但未定義或定義錯誤扣2分
    其餘錯誤一項扣2分，最多扣5分
  Logic diagram (5分)
    畫錯一個元件扣1分
  其他
    MSB錯誤扣2分
    寫成4-bit比較器扣4分

## Slide 16: 第十二題(14分)
評分標準:
  K-map及Boolean function (7分)
    依gray code的bit分為4組，一組錯誤扣2分，最多扣7分
  NOR gate logic diagram (7分)
    依gray code的bit分為4組，一組錯誤扣2分，最多扣7分
    未使用NOR gate繪製logic diagram，扣7分
  未正確使用binary code或gray code表示，扣4分

## Slide 17: 第十二題(14分)
G3之K-map、Boolean function及logic diagram
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1
G3
B3
G3 = B3

## Slide 18: 第十二題(14分)
G2之K-map、Boolean function及logic diagram
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 0 | 0
01 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 1 | 1
G2 = (B3+ B2)(B3’+ B2’)
= (B3’ B2) +(B3 B2’)
B3’
B2
B3
B2’
G2

## Slide 19: 第十二題(14分)
G1之K-map、Boolean function及logic diagram
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 0 | 1 | 1
01 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 1 | 1
G1 = (B2+ B1)(B2’+ B1’)
= (B2’ B1) +(B2 B1’)
B2’
B1
B2
B1’
G1

## Slide 20: 第十二題(14分)
G0之K-map、Boolean function及logic diagram
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 | 0 | 1 | 0 | 1
01 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1
G0 = (B1+ B0)(B1’+ B0’)
= (B1’ B0) + (B1 B0’)
B1’
B0
B1
B0’
G0